# Технический райдер группы «Сколот»

## Список необходимого оборудования на сцене:

- Барабанная установка должна включать  в себя:

  - подвесные том.

  - напольные том.

  - бас барабан.

  - 5 стоек для тарелок с регулируемой высотой типа «журавль»

  - стойки для хай-хэта и малого барабана с регулируемой высотой

  - стул для барабанщика с регулируемой высотой

  - обязательно ковровое покрытие или резиновый коврик размером 2 на 2 метра

  - Микрофононы для озвучивания барабанов

- Басовый кабинет или комбик мощностью не менее 150 ватт, с DirectOut.

- Direct Box (для акустической гитары).

Все усилители должны развивать требуемую мощность и быть исправными!

- 4 линии мониторов, включая барабанную, каждая линия не менее 250 ватт. Каждая мониторная линия должна иметь 1/3 октавный (31 полоса ) эквалайзер.

- Для зала вместимостью 500 и выше человек к 4 мониторным линиям следует добавить стереопрострелы мощностью не менее 600 ватт каждый.

Внимание! Мониторные и прострельные посылы не должны зависеть от фейдеров громкости!

- 3 вокальных микрофона типа Shure SM-58(Beta-58) со стойками типа «журавль».

- Главный пульт – не менее 24 каналов, 4 подгруппы, 6 ауксов. На пульте – 2 канальный 1/3 октавный (31 полоса ) эквалайзер; компрессор\ гейт – 6 каналов; гейт – 3 каналов; 2 процессора эффектов.

- Для зала вместимостью 1000 мест мощность порталов должна быть не менее 10кВт.

- На площадке ОБЯЗАТЕЛЬНО должен присутствовать человек, знающий ВЕСЬ звуковой аппарат, во время репетиции и концерта!!! Должна быть обеспечена полная исправная коммутация всего оборудования.

- Звуковой пульт должен располагаться в центре зала.

Возможность повесить растяжку на сцене – приветствуется.

Готовность всей аппаратуры – за 3 часа до начала концерта.

Начало саундчека – после готовности аппаратуры.

В случае невозможности выполнения отдельных позиций райдера, все вопросы можно решить - просим обращаться:

+7 915 888 90 08  – Алексей «Тамбовский Фолк» Павлов.

e-mail: skolottambov@list.ru.

### Технический райдер группы «Сколот»

### INPUT-LIST

| Номер канала | Инструмент | Mic\DI | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бас-барабан | beta52\e602 | Comp/gate |
| 2 | Малый барабан | sm57\beta56 | Comp/gate |
| 3 | Том подвесной | sm57\e604 | Gate |
| 4 | Напольный том | sm57\e604 | Gate |
| 5 | Оверхэд левый | sm81\e914\c1000 |  |
| 6 | Оверхэд правый | sm81\e914\c1000 |  |
| 7 | Бас-гитара | DirectOut, DirectBox | Comp |
| 8 | Гитара | DirectBox |  |
| 9 | Скрипка | DirectBox |  |
| 10 | Духовые | sm57 |  |
| 11 | Волынка | sm57 |  |
| 12 | Волынка | свой |  |
| 13 | Микрофон вокальный | sm58 | Comp |
| 14 | Микрофон вокальный | sm58 | Comp |
| 15 | Микрофон вокальный | sm58 | Comp |
| 16 | FX Return |  |  |
| 17 | FX Return |  |  |
| 18 | CD или MD |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21-22 |  |  |  |
| 23-24 |  |  |  |